## Slide 1
微电子学院实验教学中心 2022.10
电子工艺实习

## Slide 2
学时：48 学分：2
上课时间：9-14周
上课地点：教学楼C502-504
参考书：
1.张金 周生主编《电子工艺实践教程》电子工业出版社
2.刘宁 著《创意电子设计与制作》北京航空航天大学出版社
关于本课

## Slide 3
常用电子元器件的识别与测量
手工焊接练习
原理图仿真
PCB版图设计
PCB板制作
电子狗组装调试
实习内容

## Slide 4
实践 40%
手工焊接（一）
手工焊接（二）
PCB板制作
电子狗整机
实习报告 60%
元件测量数据
手工焊接
原理图仿真
PCB版图设计
PCB板制作
整机组装调试
总结
考核内容及占比

## Slide 5
实习报告示例

## Slide 6
1
2
3
4
5
6
学习了解电子工艺的一般知识，掌握常用的电工工具的使用
学习和了解常用电子元件的性能、识别和检测的方法
掌握基本的电子元器件的焊接安装技能
掌握EDA软件使用和操作，学会分析处理简单电路故障
掌握常用电子仪器设备的使用方法；独立完成PCB板的制作
学习和掌握电子产品组装调试的方法，撰写总结报告
课程目标

## Slide 7
3.3
6.1
7.1
11.1、11.2
能够针对复杂电子科学与技术工程问题进行分析和权衡，并综合考虑安全、环境、法律、健康等制约因素。
熟悉电子科学与技术专业及其产业的相关政策和法规，正确认识相关的研发、制造对于环境、社会可持续发展的影响。
针对电子科学与技术的复杂问题，能够理解并正确评估电子科学与技术领域的相关实践对环境、社会可持续发展的影响。
掌握工程管理原理与经济决策方法，能够对电子科学与技术领域产品生产工艺、原料、设备等进行技术分析和比较。
应对市场、用户需求及技术发展变化，综合多学科的理论和方法，提出技术改造方案。
对应毕业目标要求

## Slide 8: 常用电子元器件基础
实习项目一

## Slide 9: 主要内容
电子元器件识别与检测
电阻
电容
电感
三极管
二极管
集成块

## Slide 10: 电子系统
D
B
E
H
微分和积分

## Slide 11: 电子狗材料清单（BOM）
序号 | 代 号 | 名 称 | 规格及型号 | 数量 | 检测
1 | R1，R10 | 电阻 | 1MΩ | 2 | 
2 | R2，R3 | 电阻 | 150KΩ | 2 | 
3 | R4，R5, R9 | 电阻 | 4.7KΩ | 3 | 
4 | R6，R7 | 电阻 | 10KΩ | 2 | 
5 | R8 | 电阻 | 100Ω | 1 | 
6 | C1，C3 | 电解电容 | 1μF/10V | 2 | 
7 | C2 | 瓷介电容 | 10nF | 1 | 
8 | C4 | 电解电容 | 47μF/10V | 1 | 
9 | C5 | 电解电容 | 470μF/10V | 1 | 
10 | C6 | 电解电容 | 220μF/10V | 1 | 
11 | D1 | 二极管 | 1N4001 | 1 | 
12 | D2 | 稳压二极管 | 1N4148 | 1 | 
13 | Q1 ,Q3 ,Q4 | 三极管 | 9014（NPN） | 3 | 
14 | Q2 | 三极管 | 9014D（NPN） | 1 | 
15 | Q5 | 三极管 | 8050D（NPN） | 1 | 
16 | IC1 | 集成电路 | 555 | 1 | 
17 | S1 | 声敏传感器 | Sound control | 1 | 
18 | S2 | 红外接收管 | Infrared | 1 | 
19 | S3 | 磁敏传感器 | Reed switch | 1 | 
20 | JX | 连接线 | φ0.12，70cm J1—J4：10cm J5、J6：15cm | 1 | 
21 |  | 屏蔽线 | 15cm | 1 | 
22 |  | 热缩套管 | 3cm | 1 | 
23 |  | 外壳（含电动机） |  | 1 | 
24 |  | 线路板 | 82mm×55mm | 1 | 

## Slide 12: 1. 常用电子元器件
电阻、电容、电感、变压器、晶体二极管、晶体三极管、可控硅、IC等
A.无源器件：
电阻、电容、电感、喇叭、开关等
本身不产生电子，对电压、电流没有控制和变换作用
B.有源器件：
晶体管、电子管、场效应管、IC等
本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等）

## Slide 13
2. 电路基本元件—电阻器
电阻器基础与分类
电阻器识别与检测

## Slide 14
2.1 电阻器基础知识
定义：导体对电流阻碍作用称为电阻
特点：交流与直流信号都可以通过
作用：基本作用是阻碍电流流动 分压、降压、分流、
限流、负载、阻抗匹配作用
基本参数：标称阻值、允许偏差、额定功率

## Slide 15: 2.1 电阻器基础知识
基本单位：欧（Ω） 常用单位：千欧（KΩ ） 兆欧（MΩ ）
换算关系：1 MΩ = 103 KΩ = 106 Ω
电路符号：R
额定功率：1/16W;1/8W; 1/4W; 1/2W; 1W;2W;5W;10W…..

## Slide 16: 2.2 电阻器分类
按阻值特性：固定电阻、可变电阻、特种电阻
按功能：负载电阻、采样电阻、分流电阻、保护电阻
按制造材料：碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、水泥电阻、熔断电阻
  碳膜电阻成本低廉，家庭电器使用较多
  金属膜电阻精度高，用在要求较高的设备上
  水泥电阻和线挠电阻能承受大功率
  线挠电阻的精度也比较高，常用在要求很高的测量仪器上

## Slide 17: 2.3 电阻器命名方法
精密金属膜电阻
第一部分：主称
第二部分：材料
第三部分：分类
第四部分：序号

## Slide 18: 2.4 常用电阻器
碳膜电阻
金属膜电阻
绕线电阻
水泥电阻
敏感电阻
集成电阻
电位器
贴片电阻

## Slide 19: 2.4.1 碳膜电阻（RT）
制造：在陶瓷管架上高温沉积碳氢化合物电阻材料，再涂上环氧树脂保护漆密封制成
碳膜厚度决定阻值大小，控制膜的厚度和刻槽来控制阻值

## Slide 20: 2.4.1 碳膜电阻特性
阻值范围宽：一般为1Ω~10M
工作温度范围广：-55℃～+155℃
稳定性好：电压改变对阻值影响小，负温度系数
高频特性好：可制成高频电阻器和超高频电阻器
额定功率：1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W
包装方式：带装、散装
用途：交流、直流和脉冲电路都可用。属引线式电阻，价格低，安装维修方便，广泛用在电源、适配器低端产品

## Slide 21: 2.4.2 金属膜电阻（RJ）
制造：陶瓷管架蒸发或烧渗法形成金属膜（镍铬合金），再涂上保护漆密封制成
特点：
阻值范围宽：1Ω～620MΩ
精度高：0.05％～0.5％
功率负荷大：0.1W～5W
体积小
温度系数小，电流噪声小
耐热，稳定性高，高频特性好
多种包装形式（带装、散装）
成本较高
用途：作为精密和高稳定性的电阻通用于各种电子设备中

## Slide 22: 2.4.3 金属膜电阻与碳膜电阻区分
外观非常相似
与碳膜电阻相比，金属膜电阻只是用合金粉替代了结晶碳
有4种区分方法

## Slide 23: 区分方法1：颜色
金属膜外表多为蓝色
碳膜为土黄色或其它颜色
碳膜电阻
金属膜电阻

## Slide 24: 区分方法2：色环
金属膜为 5 个环
碳膜为 4 个环

## Slide 25: 区分方法3：导电膜颜色
刮开保护漆，导电膜颜色为黑色的是碳膜电阻，亮白色的为金属膜电阻
用热电铬铁靠近电阻，万用表测阻值变化很大的为碳膜电阻，反之为金属膜电阻
原因是金属膜电阻温度系数比碳膜电阻小得多
区分方法4：加热测阻值

## Slide 26: 2.4.4 绕线电阻（RX）
特点：
  阻值精度极高，可调整金属线长度精确调整阻值，精度高达0.1%
  耐高温：环境温度170℃下仍能正常工作
  电阻材料耐高温，通过增大电阻丝直径方法，制成大功率的电阻
  体积大、阻值低：多在100KΩ以下
  噪声小、性能稳定可靠
制造：绝缘核芯外面缠绕镍-铬合金线等制成的
用途：大功率电路中作降压或负载用

## Slide 27: 2.4.5 水泥电阻
制造：无碱性耐热瓷件上绕上电阻线，外面加上保护材料固定，然后放入方形瓷器框内，用不燃性耐热水泥填充密封制成
特点：
  阻值精确，长期无变化
  耐热性好，电阻温度系数小，呈线性
  耐短时间超负载，防爆性能好
  体积大，发热量高，不易散发
用途：
  大功率、大电流场合。在百瓦级以上常用
  完全绝缘，适用印刷电路板

## Slide 28: 2.4.6 敏感电阻器
特点：对温度、湿度、电压、机械力、亮度、磁通密度、气体浓度等物理量反应敏感的电阻元件
用途：检测和控制相应物理量的装置中，是自动检测和自动控制不可缺少的组成部分
A. 热敏电阻 RT
B. 光敏电阻 RG
C. 压敏电阻 RV
D. 磁敏电阻 RC
E. 力敏电阻 RL
F. 气敏电阻 RQ

## Slide 29: 2.4.7 集成电阻（排阻）
特点：在一块基片上制成多个参数和性能一致的电阻，连接成电阻网络。 功率小，精度高、稳定性好、温度系数小、高频特性好。
用途：计算机、仪器仪表以及A/D、D/A转换电路。
单列直插式(A)
双列直插式(B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
1
2
3
n
1’
2’
3’
n’
R
R
R
R

## Slide 30: 2.4.8 电位器—阻值可以调节的电阻器
滑动触头电位器
微调电位器
带开关电位器
1.符号
2.外观
直滑式
推拉式开关
旋转式
微调式

## Slide 31: 2.4.8 电位器
3.作用
A
A
B
UBA
UCA
C
四端元件
B
A
C
两端元件
（1）作分压器时接法
（2）作变阻器时接法

## Slide 32: 2.4.9 贴片电阻
又称片式电阻
节约电路空间成本
设计更精细化

## Slide 33: 2.5 电阻器主要参数
标称阻值
允许偏差
额定功率
标称阻值和允许偏差常标注在电阻表面
6R2J

## Slide 34: 2.5.1 标称阻值
定义：电阻器表面所标的阻值
基本单位：欧姆 Ω
常用单位：千欧 kΩ 兆欧 MΩ
吉欧 GΩ 太欧 TΩ
  换算关系
1T Ω =1012 Ω 1GΩ=109 Ω
1MΩ= 106 Ω 1kΩ= 103 Ω

## Slide 35
实际阻值与标称阻值不可能绝对相等，两者之间存在一定偏差
常用允许偏差：±5%、±10%、±20%，
±1%、±0.5%
允许偏差小，阻值精度高，稳定性好，生产成本较高，价格贵
2.5.2 允许偏差

## Slide 36: 2.5.2 允许偏差表示方法
举例：
6R2J：标称阻值6.2Ω，允许偏差±5%
3K6K：标称阻值3.6KΩ，允许偏差±10%
偏差 百分数％ | ±0.1 | ±0.25 | ±0.5 | ±1 | ± 5 | ±10 | ±20 | +20 -10 | +30 -20 | +50 -20 | +80 -20 | +100 -0
字母代号 | B | C | D | F | J | K | M |  |  | S | E | H
曾用符号 |  |  |  | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |  | 
备注 | 精密元件 |  |  |  | 一般元件 |  |  |  | 适用于一部分电容 |  |  | 

## Slide 37
电阻器能承受的最大功率
标称值：1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等
电路图符号：
2.5.3 额定功率

## Slide 38: 2.6 电阻标识方法
标称阻值和允许偏差常标注在表面
A. 直标法
B. 字母标记法 (4K7=4.7K)
C. 数码标记法 (223=22K）
D. 色环标记法 （4环或5环）

## Slide 39
用数字和文字符号直接标在电阻体上
允许偏差常用百分数表示
2.6.1 直标法
标记 | 含义
1.3MΩ±5% | 标称阻值为 1.3MΩ，允许偏差 ±5%
3.6KΩⅠ | 标称阻值为 3.6KΩ，允许偏差 ±5%
Ω33 | 标称阻值为 0.33Ω
适用于较大体积元件

## Slide 40
特点：数字和文字符号按一定规律组合标注
默认单位：Ω
举例：
6R2J： 标称阻值6.2Ω，允许偏差±5%
3K6K：标称阻值3.6KΩ，允许偏差±10%
1M5： 标称阻值1.5MΩ，允许偏差±20%
2.6.2 字母标记法

## Slide 41: 2.6.3 数码标记法
用数字标注阻值大小（单位：Ω）
三位数字：前两位代表有效数字 第三位代表要乘的倍数
      举例：103：10×103Ω=10KΩ
      220：22×100Ω=22Ω
集成电阻和贴片电阻常见

## Slide 42
4或5条色环标注阻值和允许偏差 单位Ω
常用于小功率碳膜和金属膜电阻
  普通电阻用4色环
  精密电阻用5色环
2.6.4 色环标记法

## Slide 43
1.电阻色环标识
偏差：金色—5% 银色—10% 无色—20% 棕色—1%
棕1红2橙上3，4黄5绿6是蓝，7紫8灰9雪白，黑色是0须记牢
第一位数
第二位数
10的幂数
允许偏差
10的幂数
允许偏差
四色环
五色环
间距较宽为尾部
间距较宽为尾部
金-1

## Slide 44
离端部近为首环
间距较宽，最后一环为偏差环
比其它环宽很多的环为最后一环
黑在端头为倒数第二环, 并且末环为无色
2.色环顺序识别方法

## Slide 45
第1环—1
第2环—5
第3环—3—103
第4环—误差5%
阻值：15*103Ω=15KΩ
偏差：金色—5% 银色—10% 无色—20% 棕色—1%
棕1红2橙上3，4黄5绿6是蓝，7紫8灰9雪白，黑色是0须记牢
3.电阻色环识读举例
金-1

## Slide 46
偏差：金色—5% 银色—10% 无色—20% 棕色—1%
绿 蓝 黑 黑 棕
棕1红2橙上3，4黄5绿6是蓝，7紫8灰9雪白，黑色是0须记牢
第1环—5
第2环—6
第3环—0
第4环—0—100
第5环—误差1%
阻值：560*100Ω=560Ω
金-1
4.色环电阻识读举例

## Slide 47: 2.7 电阻检测
电阻器参数标志脱落
欲知道精确阻值
色环电阻阻值虽然能以色环标志来确定，但最好还是测一下实际阻值

## Slide 48
2.7.1 电阻值的测量方法
1.欧姆表测量 2.万用表欧姆挡测量
3.电阻电桥法 4.根据欧姆定理计算 ( R = U/I )
万用表欧姆挡测量：
第一步：将波段开关置于欧姆挡适当量程
第二步：将表笔短接后判断表笔状态
第三步：测量
1k

0
调零
正确的测量方法

0

不正确的测量方法
？
因为人体电阻与被测电阻并联

0

## Slide 49
选择量程：标称阻值在量程的20％～80％范围内，测量准确
手不要触及表笔和电阻导电部分
被测电阻要从电路中焊下来，至少要焊开一个脚，以免其它组件影响测量误差
根据偏差等级，读数与标称阻值允许有±5％、±10％或±20％误差
2.7.2 万用表测量电阻注意事项

## Slide 50: 2.8 总结
电阻实际应用中用到的知识点
阻值/精度/功率
贴片/直插/排阻

## Slide 51
电 容

## Slide 52: 主要内容
1、识别与检测
2、认识常用电容

## Slide 53: 1. 电容基本知识
构造：两块金属导体中间用绝缘体隔开就形成了电容器
储能元件：储存电荷的容器，用字母C表示
基本单位：法拉 F
常用单位：μF nF pF
换算关系： 1F=103mF=106uF=109nF=1012pF
特点：隔直流，通交流
用途：电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直
基本参数：标称容量、额定电压、允许偏差

## Slide 54: 1.1 符号 C

## Slide 55: 1.2 常见电容器外形

## Slide 56: 2. 分类
按容量是否可调分：固定、可变、微调电容
按介质材料分：有机、无机、气体、电解质

## Slide 57
3. 命名方法
C C 2 3
产品序号
管形
陶瓷
电容

## Slide 58
4. 常用参数
标称容量：标注在电容体上的电容值 基本参数
允许误差：表征电容器容量精度
F | G | J | K | L | M
±1% | ±2% | ±5% | ±10% | ±15% | ±20%
额定电压（耐压）：在额定环境温度下连续加在电容两端的最高直流电压有效值
  指直流工作电压（专用于交直流电路的，标有交流电压）
  额定电压大于交直流分量的总和
  常用额定电压：
6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 160V 250V

## Slide 59
直标法：
例： 33n=33nF 01u=0.01uF
B. 数字表示法：
第1、2位为有效数值，第3位倍率，单位pF
例： 103 = 10 *103 pF
C. 字母表示法：
例： 6p8=6.8pF p10=0.1pF
D. 小数点表示法：单位为uF
例：标0.47，等效值为0.47uF
4.1 参数标识与识读

## Slide 60: 4.1.1 标识举例
额定电压
标称容量
允许误差
负极标示
电解电容

## Slide 61
材质钽介质
有极性： 白色丝印为正极
标明电容值和工作电压
默认单位：μF
正极标示
电容值
工作电压
贴片钽电容
4.1.2 标识举例

## Slide 62
材质电解质 铝制外壳
有极性：黑色丝印为负极
标明电容值和工作电压
默认单位：μF
贴片电解电容
4.1.3 标识举例

## Slide 63
材质瓷片，最常用，性能稳定，体积小，无极性
容值识别规则
第1、2位：有效数字
第3位倍：乘数
第4位字母：允许偏差
默认单位： pF
561K
56x101=560pF K表示容许误差：10%
B代表温度系数
电容值
容许偏差
温度系数
瓷片电容
4.1.4 标识举例

## Slide 64
元件值：
10X104＝100000pF=0.1μF
K 表示容许误差：10%
100V 表示工作电压：100V
电容值
容许误差
工作电压
材质聚脂薄膜：聚丙烯和聚乙烯两种 无极性
外观：绿色、红褐色和透明
默认单位： pF
容值识别规则：
第1、2位有效数字，第3位倍乘数
聚脂电容
4.1.5 标识举例

## Slide 65: 5. 电容器的检测
1. 电容表测量
注意：测量之前，将电容器两只引脚短路放电，避免放电损坏仪表
2. 万用表测量

## Slide 66: 6.1 电容器的选用原则
电容种类繁多，选用时应考虑额定电压、标称容量及精度等级等
1. 按类型选用：
（1）低频耦合、旁路，可用纸介电解
（2）高频、高压电路中选用陶瓷、云母电容
（3）电源滤波、退耦电路选用电解电容
（4）谐振电路，可用云母、陶瓷、有机簿膜等电容
（5）隔直流时，可用涤纶、云母、电解等电容
（6）调谐回路时，可用空气介质或小型密封可变电容器
2. 精度：精度越高，价格越贵。
3. 耐压：额定电压应高于工作电压30—50%
4. 按体积：同类型、同容量，体积越小，价格越贵
空间允许，优先选用体积大电容。

## Slide 67: 6.2 电容器使用注意事项
使用前，用电容表或万用表测容量与标称值是否相符
极性电容不能用于交流电路，可用于直流与脉动直流电路，使用时尽量远离发热元件
用于高频电路，引脚应尽量短
4. 代用原则：
  容量基本相同
  耐压不低于原耐压值
  旁路电容、耦合电容，用比原容量大的代替
  高频电路，要满足电路频率要求

## Slide 68: 半导体器件

## Slide 69: 主要内容
1、二极管
2、三极管
3、集成电路IC

## Slide 70
1.1 二极管
（1）符号：
（2）主要材料：硅、锗
（3）单向导电性：正向导通，反向截止

## Slide 71: 1.2 二极管型号命名
第1部分：数字2表示二极管
第2部分：字母表示材料和极性
第3部分：字母表示类型
第4部分：数字表示序号
第5部分：字母表示规格

## Slide 72
F. 变容二极管：随着电压改变电容量也跟着改变
1.3 常用半导体二极管
A. 整流二极管：把交流电转换成直流电
B. 检波二极管：把高频信号中的低频信号检出
C. 发光二极管：把电能转换成光能
E. 稳压二极管：将电压稳定在某个固定值
D. 光敏二极管：光能转换成电能输出

## Slide 73
1.4 快速分辨二极管极性
1）色带端为负
2）短脚为负
3）切口边为负
4）支架大边为负

## Slide 74: 1.5 万用表检测二极管
2k
20k
200k
2M
20M
200

打到二极管挡进行测量，红笔接正极，黑笔接负极：
  好坏
  正向压降

## Slide 75: 1.6 LED数码管
共阳极
共阴极
管脚竖排
管脚横排

## Slide 76: 1.7 数码管检测
共阴共阳判断
找出公共端：
  引脚横排时，中间管脚为公共端
  引脚竖排时，小数点下管脚和斜对角为公共端
  用万用表通断档测试
万用表 档，黑表笔接公共端，数码管点亮是共阴极管。反之，红表笔接公共端，数码管点亮是共阳极管

## Slide 77: 1.8 二极管总结
二极管型号与命名
识别正负极方法
万用表测正向压降
判别数码管的共阴共阳

## Slide 78
1. 符号：
NPN PNP
2. 分类：
  高频/低频
  小功率/大功率
  硅管/锗管
  封装形式
3. 作用:
放大、开关
2.1 晶体管
直插元件
贴片元件

## Slide 79
2.2 常见外形

## Slide 80: 2.3 型号与命名
使用时，如果不知其引脚定义，应查阅产品手册

## Slide 81: 2.4 晶体管识别与检测
类型： NPN/PNP
管脚位置： e/b/c
放大倍数
元器件手册：
  国内的： 百度， 21ic（https://www.21icsearch.com）
  国外的： www.alldatesheet.com
万用表检测

## Slide 82: 2.4.1 数据手册查找
1、百度 9014 NPN三极管
  2、https://www.21icsearch.com

## Slide 83: 2.4.2 万用表判断类型与管脚位置
b
e
c
NPN
管脚位置判断：开启电压
发射极开启电压 > 集电极开启电压
类型判断：万用表二极管档
b
e
c
PNP

## Slide 87
c
e
b
NPN

## Slide 88
一表笔接任一引脚，另一表笔依次接触另外两引脚
如果两次显示均小于1v，则第一表笔接触的为基极
如果两次显示不小于1v，则交换表笔继续测试
电压值大的引脚为发射极，另一引脚为集电极
如果第一表笔是红表笔，则为NPN型
如果第一表笔是黑表笔，则为PNP型
2.4.2 万用表判断类型与管脚位置
b
e
c
NPN
b
e
c
PNP

## Slide 89: 2.4.2 测量放大倍数
将万用表的档位开关打到hFE档
按正确的类型和管脚顺序插入测量孔，直接显示放大倍数
如果三极管损坏或型号、引脚搞错，则不能显示放大倍数

## Slide 90: 2.5 三极管总结
三极管封装形式
万用表判断类型、管脚顺序
万用表测量放大倍数
查数据手册方法

## Slide 91
(3) 按功能分类 A：数字集成电路 B：模拟集成电路 C：微波集成电路
3.1 集成电路芯片
1. 集成电路分类
(1) 按制作工艺 A：薄膜集成电路 B：厚膜集成电路 C：半导体集成电路 D：混合集成电路
(2) 按集成规模分 A：小规模集成电路 B：中规模集成电路 C：大规模集成电路 D：超大规模集成电路

## Slide 92: 3.2 芯片型号与命名
74系列 40系列 45系列
74LS138
74LS160,161,162,163
74LS48
元器件手册：
  国内的： 百度， 21ic（https://www.21icsearch.com）
  国外的： www.alldatesheet.com

## Slide 93
3.3 集成电路封装形式
（1）金属封装 （2）陶瓷封装 （3）塑料封装
  DIP （双排直插）
  SOT（双排贴片）
  QFP（四方形贴片）
  BGA（底部引脚贴片）
DIP42封装
SOP20封装
SIP10封装

## Slide 94
DIP IC 双排直列
方向指示缺口
第一脚指示
第一脚指示
SOT IC(双排直列)
3.3.1 IC第一脚辨认

## Slide 95
QFP IC（四方形贴片）
方向指示标记
3.3.2 IC第一脚辨认

## Slide 96
BGA（ 底部锡球贴片）
正面
底面
方向指示标记
3.3.3 IC第一脚辨认

## Slide 97
3.3.4 IC第一脚辨认总结
OB36
HC08
1
13
24
12
厂标
型号
OB36
HC08
1
13
24
12
厂标
型号
OB36
HC08
1
13
24
12
厂标
型号
T93151—1
HC02A
1
13
24
12
厂标
型号
① 缺口标志
② 以圆点作标识
③ 以横杠作标识
④ 以文字作标识（正看IC下排引脚的左边第一个脚为“1”）

## Slide 98: 3.4 IC芯片总结
芯片型号与命名
封装形式及管脚顺序
数据手册

## Slide 99: 4. 常用元器件 课堂练习内容和要求
电阻类：1.色环电阻 2.电位器 3.光敏电阻
二极管类：1.普通二极管 2.LED灯 3.数码管
三极管类：1.NPN管 2.PNP管
电容类：1.电解电容 2.涤纶电容 3.瓷介电容

## Slide 100
4.1 电阻类 |  | 
色环电阻 （三种） | 1.色标法读出标称阻值和误差 | 相应的测试方法和过程
 | 2.万用表测阻值（实测值） | 
电位器（两种） 例：501 103 | 1.万用表测最大值最小值 | 
 | 2.调节旋钮测阻值 | 
光敏电阻 | 1.万用表测亮场阻值 | 
 | 2.万用表测暗场阻值 | 

## Slide 101
4.2 二极管类 |  | 
普通 二极管（两种） | 1. 用万用表判断正负极 | 相应的测试方法和过程
 | 2. 用万用表测正向压降 | 
LED灯（三种） | 1. 用万用表点亮LED灯 | 
 | 2. 测正向压降 | 
数码管 | 分辨哪个是共阳极管，哪个是共阴极管 画出管脚图 点亮数字“3” | 

## Slide 102
4.3 三极管（NPN/PNP管） | 
1. 读出型号（不同型号三种） | 相应的测试方法和过程
2. 判断导电类型（哪个是NPN，哪个是PNP管） | 
3. 判断极性（ebc管脚顺序） | 
4. 测出放大倍数（β值） | 
4.4 电容类 |  | 
1.电解电容 2.涤纶电容 3.瓷介电容 | 1.用颜色或形状辨别出这三种电容 | 相应的测试方法和过程
 | 2. 读出标称容量和误差 |